## Slide 1
Разработка программы управления ходовой частью
наземного четырёхколёсного робота
на базе микроконтроллеров stm32
Автор: студент группы ПМИ-22 Михно Павел Юрьевич
Руководитель ВКР: к. т. н., доцент Бугай Ирина Владимировна
Институт инфокоммуникационных систем и технологий
Кафедра математики и естественнонаучных дисциплин
г. Королёв, 2026

## Slide 2
Цель и задачи работы
Цель: разработать для микроконтроллерной платформы STM32 программу управления ходовой частью робота, формирующую воздействия на левый и правый приводы и обеспечивающую достижение и поддержание заданных линейной и угловой скоростей.
1 Объект управления
Описание робота(платформы) и определение её параметров движения.
2 Закон управления
Заданная линейная и угловая скорости преобразуются в воздействия левого и правого приводов платформы.
3 Архитектура
Блок управления роботом отделён от аппаратной части и математической модели
4 Проверка
Провести тестирование программы на микроконтроллере stm32
2/17
Задачи:

## Slide 3
Описание объекта управления
Изображение робота сбоку
Изображение робота сверху
Принцип движения
Движение формируют два ведущих колеса; опорные колёса привода не имеют.
Параметры модели
= 0,100 м — ширина колеи
= 0,025 м — радиус колеса
3/17

## Slide 4
Общий принцип формирования управляющих воздействий
В одном цикле управления формируются две составляющие воздействия: модельная по заданной команде управления и корректирующая по обратной связи.
Задание
Кинематическая модель робота
Модельная часть
Ошибки
ПИД-регуляторы
Σ
4/17
Обозначения:
Обратная
связь

## Slide 5
Кинематическая модель робота
1. Скорости колёс
2. Угловые скорости
3. Модель привода
5/17
Заданная команда
Кинематическая модель
Переход к угловым
скоростям:
Обозначения
Модель привода

## Slide 6
Коррекция по обратной связи
1. Ошибки
2. ПИД-коррекция
3. Итоговые напряжения
5/17
Заданные скорости
Фактические скорости
Ошибки
ПИД-регуляторы
Сумматор с Uмод
Обозначения

## Slide 7
Архитектура программы
Основной принцип
Подсистема организации управления отделена от подсистемы реализации закона управления и подсистемы аппаратной абстракции
Подсистема реализации закона управления
Позволяет уточнять математическую модель независимо от остальных подсистем
Аппаратная абстракция
Позволяет адаптировать программу под аппаратную платформу независимо от остальных подсистем
7/17

## Slide 8
Шаг алгоритма управления
Содержание одного шага
По данным энкодеров определяется фактический скоростной профиль платформы
На основе команды движения и фактического скоростного профиля формируются управляющие воздействия на моторы.
Сформированные управляющие воздействия передаются на левый и правый моторы платформы
8/17

## Slide 9
Интеграция с симулятором Webots
Заменяется
Реализации интерфейсов аппаратной абстракции
Неизменно
Подсистема организации управления.
Подсистема реализации закона управления.
Назначение
Проверка программы управления до переноса на микроконтроллер STM32.
9/17

## Slide 10
Webots: движение по прямой
Задание
10/17
Метрики

## Slide 11
Webots: поворот на месте
Задание
11/17
Метрики

## Slide 12
Webots: траектория «квадрат»
12/17
Задание, 1 метр вперёд
Задание, поворот на 90 градусов

## Slide 13
Webots: ошибки на траектории «квадрат»
Пики ошибок возникают при переключении режимов.
Между переключениями ошибки возвращаются к малым значениям.
13/17
Метрики

## Slide 14
Тестирование на микроконтроллере STM32
Тестовый стенд
14/17
Заменяется
Реализации интерфейсов аппаратной абстракции

## Slide 15
Результаты тестирования на микроконтроллере STM32
15/17
Пики ошибок возникают при переключении режимов
Между переключениями ошибки возвращаются к малым значениям.

## Slide 16
Результаты работы
16/17
Разработана программа управления ходовой частью наземного четырёхколёсного робота на базе микроконтроллеров STM32.
Спроектирована архитектура позволяющая переносить программу управления роботом на произвольные аппаратные платформы и уточнять математическую модель робота независимо от остальных подсистем .
Разработан закон управления для проведении тестирования работы робота в условиях симулятора.
Проведены 3 сценария тестирования в симуляторе и один сценарий на микроконтроллере, позволяющие сделать вывод о корректности работы программы.

## Slide 17
Спасибо за внимание